## Slide 1
Laboratorio IoT
Prof. Paolo Napoletano
a.a. 2023/2024
Sistema di controllo domotico per serra e magazzino
Team
Pascuzzi Andrea 903604
Dubini Emanuele 904078

## Slide 2: Caso d’uso
Il caso d’uso scelto per questo progetto è il monitoraggio dei parametri di una serra e del relativo magazzino. Il sistema si sviluppa in due parti:
Description system: choices, parameters, use cases
  La serra rileva:
  Umidità
  Temperatura
  Luminosità
  Inclinazione (apertura o chiusura di una finestra)
  Il magazzino monitora:
  Eventuali incendi
  Eventuali intrusioni

## Slide 3: Materiali - Master
Description of the ingredients employed
NodeMCU ESP8266
Modulo DHT11 (ky-015)
Buzzer (ky-006)
LCD (LCD1602A)
Sensore di tilt (ky-002)
Fotoresistenza (ky-018)
Pulsante (ky-004)
Modulo led 2 colori (ky-011)
Led colorati [x2]
Resistenza 330 Ohm [x2]
Resistenza 220 Ohm [x2]
Resistenza 260 Ohm [x1]

## Slide 4: Materiali - Slave
Description of the ingredients employed
NodeMCU ESP8266
Sensore infrarossi (ky-032)
Rilevatore di fiamma (ky-026)
Modulo fotointerruttore (ky-010)
Modulo led 2 colori (ky-011)
Led colorati [x2]
Resistenza 330 Ohm [x4]

## Slide 5: Metodo - MQTT
Le schede, quando alimentate, dispongono delle seguenti informazioni:
  Topic MQTT per le comunicazioni generali
  Dati necessari all’uso del DB MySQL
Description system: choices, parameters, use cases
Il master gestisce dinamicamente gli eventuali slave fornendo i topic necessari
I dati dei sensori rilevati dagli slave vengono inviati al master per essere visualizzati via web.
Connessione tra schede

## Slide 6: Metodo - Database
Description system: choices, parameters, use cases
Ogni dispositivo memorizza sul Database i dati da lui rilevati
La scrittura avviene ogni:
    Scheda Master: 1 ora
    Scheda Slave:
    alla rilevazione
    di una anomalia
Connessione al Database

## Slide 7: Metodo - WEB
Tramite il sito WEB è possibile consultare lo stato del sistema, modificare le soglie ed attivare/disattivare il sistema d’allarme.
Le soglie dei sensori sono:
Sensori di allarme
Prossimità
  Intruso
  Nessun intruso
Incendio
  Incendio
  Nessun incendio
Sensori di rilevazione
Temperatura
  > 35°C  temperatura elevata
Umidità
  > 75%  umidità elevata
Luminosità
  < 700  poca luminosità
Tilt
  Finestra aperta
  Finestra chiusa
Description system: choices, parameters, use cases

## Slide 8: Final remarks
Results, Discussion, conclusion
Possibili miglioramenti:
  Aggiungere diversi tipi di schede slave (irrigazione terreno su larga scala, allarme domestico)
  Installare un sistema di apertura automatica di finestre per la serra
  Implementare una modalità di risparmio energetico